Олимпиада по физике 8 класс

Рекомендуемое время выполнения заданий – 90 минут.

Инструкция для учащихся

Во всех заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

Во всех заданиях искомые величины должны быть вычислены в системе СИ (если другого не оговорено в условии). Если в результате вычислений получается не целое число и если специально не оговорено в условии задания, то округлите его до целого, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите округленное число.

Наименование величин (например, градус, процент, метр, тонна, км/ч и т.д.) не пишите. Знаки препинания в конце ответа не ставьте. Между знаком минус и числом пробел не ставится.

Коэффициент g примите равным g=9,8 H/кг (если другого не оговорено в условии). Плотность воды принять равной 1000 кг/м3. Число  = 3,14.

1. (2 балла) Что такое процесс теплопроводности?

а) передача теплоты электромагнитными волнами

б) перемещение частиц вследствие разности концентраций

в) передача теплоты от одного тела к другому при их контакте

г) перенос теплоты конечными объемами жидкости или газа

2. (2 балла) Подберите каждой физической величине свою размерность. Ответ запишите в виде комбинации букв и цифр без пробелов и знаков препинания, располагая буквы в алфавитном порядке, например а1б2в3г4

а) удельная теплоёмкость	б) теплота

в) ускорение			г) давление

1) Дж			2) м/с2		3) Па			4) Дж/(кг×К)

Ответ:____________________

3. (4 балла) Выберите какие из утверждений правильные. Может быть несколько вариантов ответа.

а) давление гидростатического столба жидкости зависит только от плотности жидкости

б) если сила тяжести и сила Архимеда равны, то тело тонет

в) если сила тяжести и сила Архимеда равны, то тело плавает в любом месте жидкости

г) атмосферное давление измеряется барометром

4. (4 балла) Чему равна работа силы тяжести при перемещении груза 50 кг вдоль горизонтальной поверхности длиной 10 м? Ответ запишите в виде числа без каких-либо знаков препинания и указания размерности. Например, 5

Ответ:____________________

5. (6 баллов) На берегу озера мальчик бросает камешки в плавающую на поверхности пластиковую ёмкость объемом 1 л. Какое количество камешков должен забросить мальчик в емкость, чтобы она утонула? Считать, что все камешки имеют одинаковую массу, равную 60 г. Плотность воды принять равной 1000 кг/м3. Ответ запишите в виде целого числа, например 2

Ответ:____________________

6. (6 баллов) Разгадайте кроссворд, из выделенных желтым цветом букв составьте слово и запишите его в ответе без каких-либо знаков препинания. Зашифрованное слово относится к приборам.

По горизонтали:

2. Английский учёный, установивший зависимость силы упругости от деформации; 4. длина траектории, по которой движется тело в течении некоторого промежутка времени; 6. из чего состоят все физические тела; 8. британский ботаник, чей опыт доказывает, что молекулы движутся; 9. советский космонавт, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос; 10. в этом агрегатном состоянии вещество легко меняет свою форму, но сохраняет объём; 11. древнегреческий учёный из Сиракуз.

По вертикали:

1. Данное космическое тело имеет три составные части: голова, ядро, хвост; 2. великий итальянский учёный, работавший в 17 веке; 3. единица мощности в системе СИ; 4. физическое свойство вещества, которое измеряется в кг/м3; 5. физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности; 7. явление сохранения скорости тела или состояния покоя при отсутствии действия на него других тел; 8. устройство, представляющее собой колесо с жёлобом, укреплённое в обойме.

Ответ:____________________

7. (6 баллов) Патрон автомата АК-74 имеет пулю массой 4 г и заряд пороха массой 0,57 г. Удельная теплота сгорания пороха 3,8 МДж/кг. Определите скорость вылета пули из ствола, если 40 % выделившейся энергии при сгорании пороха переходит в кинетическую энергию.

а) 658 м/с		б) 873 м/с		в) 545 м/с		г) 734 м/с

8. (8 баллов) Для подъема груза массой 1000 кг на высоту 40 м предназначена лебёдка, которая подключена через муфту к генератору. Для осуществления этого подъёма генератор потребляет 40 г топлива с теплотой сгорания 25 МДж/кг. Определите КПД генератора.

а) 44,4%		б) 39,2%		в) 52,6%		г) 33,5%

9. (8 баллов) В хорошо изолированном сосуде смешали 2 кг воды с температурой 20 °С с какой-то другой жидкостью массой 2 кг с температурой 80 °С. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг×К). Определите теплоёмкость второй жидкости, если температура смеси 40 °С.

а) 1950 Дж/(кг×К)		б) 2500 Дж/(кг×К)

в) 4000 Дж/(кг×К)		г) 2100 Дж/(кг×К)

10. (10 баллов) При литье в форму получили деталь цилиндрической формы массой 6,9 кг, схематический чертёж которой со всеми размерами представлен на рисунке. Все отверстия в детали цилиндрической формы. Определите, из какого материала выполнена деталь. Вид материала определите исходя из величины плотности. Плотность стали 7700–7900 кг/м3, плотность чугуна 7000–7300 кг/м3, плотность латуни 8200–8800 кг/м3, плотность меди 8900–9000 кг/м3. В ответе запишите название материла одним словом, например бронза

Ответ:____________________			Всего 56 баллов.